# ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана сельского поселения Староарзаматовский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан выполнена в соответствии с муниципальным контрактом  заключенным между ГУП - Институт «Башагропромпроект» и Администрацией муниципального района Мишкинский район, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ, федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и техническим заданием на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов. Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Староарзаматовский сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Мишкинского района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельсовета;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

-  задание на разработку документа территориального планирования с данными целевых программ социально-экономического развития Мишкинского района;

-  акт обследования и выбора территории для развития поселения;

- исходные данные и технические условия республиканских, районных служб, собранные в процессе разработки проекта;

-  ранее разработанная проектная документация, в т.ч. проектным институтом

«Башкиргражданпроект».

Проект разработан на основе топографической съемки, представленной  в электронном виде, разработанной ООО «Технология -2000» в 2013г.

Проект рассчитан на реализацию в один этап:

-  расчетный срок до 2033 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Староарзаматовский сельсовет муниципального района

Мишкинский район Республики Башкортостан:

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости,  развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития сел сельсовета;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития   – модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план поселения Староарзаматовский сельсовет муниципального района Мишкинский район РБ является основным и главным документом для осуществления всех видов строительства и других намеченных мероприятий. Реализация проекта осуществляется на основании плана реализации, который утверждается главой местной администрации.

Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Основные идеи, заложенные в проектных материалах, должны быть широко  популяризованы СМИ.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо  размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей;

- важной задачей для администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских ГПН и СНиП, в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

# I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# СТАРОАРЗАМАТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# 1. ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

Территория сельского поселения Староарзаматовский сельсовет расположен в восточной части административного района. С запада территория ограничена землями сельского поселения Ирсаевский сельсовет, с севера - землями Новотроицкого сельсовета, с востока – землями  Караидельского района, с северо-запада – землями сельского поселения Мавлютовский сельсовет, с юго-запада - землями сельского поселения Мишкинский сельсовет, с юга - территорией Камеевского сельсовета.

1.1.Климат

Климат территории, расположенной в лесостепной зоне, континентальный, с устойчивой погодой в течение всего года, большим числом солнечных дней и сухостью воздуха.

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Бирск, Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С

обеспеченностью 0,98							- 43

обеспеченностью 0,92							- 40

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С

обеспеченностью 0,98							- 38

обеспеченностью 0,92							- 35

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94, 0С			- 20

- Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С		- 47

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее холодного месяца, 0С					7,2

- Продолжительность, суточная и средняя температура

воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой

воздуха

< 00 продолжительность/сред. температура			162/-9,1

< 80 продолжительность/сред. температура			215/-5,9

< 100 продолжительность/сред. температура			230/-4,9

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

наиболее холодного месяца, %					82

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее холодного месяца, %				79

- Количество осадков, мм за ноябрь-март				169

- Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV

С										4/7

СВ										4/7

В										7/8

ЮВ										17/15

Ю										33/25

ЮЗ										18/21

З										9/12

СЗ										5/6

- Максимальная из средних скоростей ветра по румбам

за январь, м/с

С										4,8

СВ										6,7

В										4,7

ЮВ										6,8

Ю										8.2

ЮЗ										5,6

З										5,3

СЗ										6,1

- Средняя скорость ветра, м/с за три наиболее холодных

месяца									4,5

- Максимальная глубина промерзания почвы, см, раз:

- в 10 лет									101

- в 50 лет									153

Климатические параметры теплого периода

- Барометрическое давление						995,6

- Температура воздуха, обеспеченностью:

0,99										26,6

0,98										25,4

0,96										23,3

0,95										23,0

- Средняя максимальная температура воздуха наиболее

теплого месяца, 0С							25,0

- Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С		38

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее теплого месяца, 0С						11,0

- Среднемесячная относительная влажность воздуха

наиболее теплого месяца, %						67

- Среднемесячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее теплого месяца					54

- Количество осадков за апрель-октябрь, мм			377

- Суточный максимум осадков, мм					104

- Средняя продолжительность охладительного

периода, дни								43

- Средняя температура охладительного периода, 0С		18,9

- Минимальная из средних скоростей ветра за

июль, м/с									2,4

- Повторяемость направлений ветра за июль-август, %

С										9

СВ										10

В										14

ЮВ										13

Ю										13

ЮЗ										13

З										18

СЗ										10

- Преобладающее направление ветра

за июнь-август								З

- Среднее число дней с росой за год					67

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

- Январь					- 13,7

- Февраль					- 13

- Март						- 6,3

- Апрель					+ 4

- Май						+ 12,5

- Июнь						+ 17,3

- Июль						+ 19,0

- Август					+ 16,9

- Сентябрь					+ 11,1

- Октябрь					+ 3,2

- Ноябрь					- 5,0

- Декабрь					- 11,2

- Год						+ 2,9

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

Север					3,2

Северо-восток				3,6

Восток					2,9

Юго-восток				3,7

Юг						4,9

Юго-запад					3,9

Запад					3,5

Северо-запад				3,2

Значения климатических параметров:

- суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную поверхность при безоблачном небе – 5770  МДж/м2;

1.2. Рельеф. Инженерно-геологические условия

Район расположен в северной части Республики Башкортостан на стыке Прибельской увалисто-волнистой равнины и Уфимского плато. Из экзогенных геологических процессов (ЭГП) наибольшее распространение на территории района получили эрозионные процессы и карст. Из них к наиболее опасным ЭГП относится сульфатный карст, развитый в центральной части района на междуречье Шады-Казяш с максимальным распространением его проявлений на междуречье Иняк-Чугуда. Коэффициенты пораженности проявлениями сульфатного карста на отдельных участках достигают 17% при 21 воронке на 1 км2.

1.3. Гидрография

Природным богатством района являются водные ресурсы, а это сотни озер и прудов, 336 малых речушек, 15 рек с протяженностью до 100 и более километров. Основная водная артерия - река Бирь - приток Белой. Самую большую зеркальную поверхность имеет озеро Чуртанлы-Куль. Его площадь - 0,5 тыс. кв. метров.

Список рек, протекающих по территории Староарзаматовского сельсовета

Табл.№1

| № п/п | Наименование | Куда впадает | Длина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р. Бирь | Белая | 128,0 |
| 2 | Р. Казяш | Бирь | 25,0 |
| 3 | Р. Арзамат | Бирь | 7,5 |

В районе имеется месторождение пресных подземных вод - Мишкинское, расположенное 17,5 км северо-восточнее с.Мишкино, в правобережной части верховья долины р.Бирь. Водоносными являются карбонатные отложения филипповской свиты кунгурского яруса нижней перми. Запасы подземных вод утверждены в количестве 5,3 тыс.м3/сут. Состав воды гидрокарбонатный магниево-кальциевый, минерализация 0,4-0,5 г/л. В настоящее время месторождение не эксплуатируется.

1.4. Растительность и ландшафтно-рекреационная характеристика

Мишкинский район расположен там, где равнинная Башкирия переходит в горную. Треть территории района занимают смешанные и темнохвойные леса.

В составе коренной растительности преобладали смешанные, преимущественно кленово-ильмо-липовые, реже липовые и дубовые леса. В настоящее время коренная растительность замещена сельхозугодьями, вторичными лесами (береза, липа, осина) и лесными культурами. На востоке района, в пределах Уфимского плато, встречаются широколиственно-темнохвойные леса. В поймах рек распространены различные варианты лугов (от слабо остепененных до влажных), дубовые и вязовые леса, ивняки и черноольховые болота (сосняки сфагновые и др.).

1.5. Почвы

Основной фон почвенного покрова территории района составляют почвы типа серых лесных, по своим генетическим особенностям разделяющиеся на глины светло-серых -8,3 %, серых-43,7 %, темно-серых лесных 36,8 %.

Чернозем представлен одним типом – оподзоленным 4,6 %.

В большинстве пахотных земель хозяйств района почвы в недостаточной степени обеспечены гумусом. Средневзвешенный показатель содержания гумуса в почвах пахотных угодий района составляют 4,9 %, что соответствует для серых лесных почв уровню 3 класса. Средневзвешенный показатель кислотности (ph) почв по району составляет 5,1, что соответствует 3 классу. В ряде хозяйств района почвы повышенной кислотности, где кислые пахотные угодия доходят до 100 %.

1.6.Особо охраняемые природные территории

На территории сельского поселения Староарзаматовский сельсовет МР Мишкинский район РБ расположен один из двух, выявленных на территории района, памятников природы регионального значения – популяция лука косого.

  - Популяция лука косого - ботанический памятник природы, общей площадью 13,3 га. Образован постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. № 212 "Об охране дикорастущих растений на территории Башкирской АССР". Землепользователем является ГУ "Бирское лесничество". Расположен памятник природы в 6 км к востоку от с.Бабаево, Мишкинское участковое лесничество, кв. 145.

Режим охраны установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан от 26.02.1999 г. № 48. В связи с особенностями природного комплекса на территории памятника природы запрещены выпас скота, сбор полезных растений, раннее сенокошение (до плодоношения лука косого), посадка леса и иные воздействия, ухудшающие условия произрастания лука косого.

Лук косой (ускун) – охраняемый вид, плейстоценовый реликт горноазиатского происхождения. Данная популяция одна из немногих, сохранившихся в Башкирском Предуралье (Уфимское плато), поэтому имеет большое научное значение. 
Растет он на крутых склонах долины ручья Аклан, возле деревни Бабаево, которые покрыты остепненными лугами и кустарниками (чилига). 
Памятник имеет научное и природоохранное значение.

II     КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

# 1.ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В смысле экологической обстановки Мишкинский район достаточно благоприятен для жизнедеятельности. На территории района нет крупных промышленных объектов, а потому нет и большой антропогенной нагрузки.

Состояние воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промпредприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Загрязнение воздушного бассейна обусловлено ещё и тем, что через район проходят автомобильные дороги с большой интенсивностью движения и выхлопы попутного автотранспорта составляют немалую часть загрязнения.

В атмосферу выбрасываются вещества, в основном, 2,3,4 классов опасности.

Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (задымленности) автотранспортных средств, нарушение правил эксплуатации газопылеочистных установок (ГОУ), выброс загрязняющих веществ без специального разрешения, старение автопарка предприятий.

Состояние подземных и поверхностных вод

В Мишкинском районе на реке Бирь проводятся работы по строительству гидроузла. Общая стоимость проекта – 80 млн. рублей. В 1930-1950 годы на этом месте существовало водохранилище, на котором работали две электростанции (Камеевская ГЭС и Башбайбаковская ГЭС). На восстановление гидроузла потребуются дополнительные ресурсы, в том числе из федерального бюджета.

Строительство гидроузла на реке Бирь разрешит проблему снабжения водой окрестных населенных пунктов. Кроме того, здесь планируется запуск малой ГЭС мощностью 400 киловатт и создание инфраструктуры для активного отдыха. Запланированный объем водохранилища — 1,5 млн. кубометров.

Млн.м³

| Забрано воды из природных водных объектов, всего в том числе: | 0,24 |
| --- | --- |
| Поверхностных вод | 0 |
| Подземных вод | 0,23 |
| Использовано свежей воды, всего В том числе на нужды: | 0,22 |
| Хоз-питьевого водоснабжения | 0,19 |
| Производственного водоснабжения | 0,01 |
| сельхозводоснабжения | 0,03 |
| Сброшено сточных вод,всего | 0,09 |
| В том числе: |  |
| В поверхностные водные объекты | 0 |

По обеспеченности населения ресурсами питьевых подземных вод Мишкинский район относится к надежно обеспеченным.

По жесткости качество воды соответствует ГОСТу — сухой остаток до 0,1 г/дм3 при жесткости до 10 мг-экв/дм3.

Состояние почвенного покрова

Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв являются:

- захламление земель отходами производства и потребления;

- нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;

- значительная распаханность сельскохозяйственных земель и несвоевременное проведение противоэрозионных мероприятий;

- разработка месторождений твердых полезных ископаемых и нефтедобыча без проведения в дальнейшем рекультивации отработанных участков карьеров и нефтешламовых амбаров.

Санитарная очистка территории

Основными принципами в области обращения с отходами на территории РБ являются:

- сокращение объемов образования отходов;

- предотвращение образования отходов;

- рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или энергии)

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

- сбор и удаление за пределы населенного пункта твердых бытовых отходов (мусора)

- организация раздельного сбора пищевого и непищевого мусора;

- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;

- уборка улиц и площадей;

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных и пр.

Сбор и удаление ТБО в Мишкинском районе осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы ІV категории, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на полигоны ТБО. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. Удаление мусора из зданий общественной и жилой застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

Организация планово-регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяются на основании решений местных административных органов по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора. В число объектов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включают жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатры, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах.

Полигон ТБО расположен в 3 км к западу от районного центра с.Мишкино. Эксплуатация полигона производится в соответствии с «Гигиеническими требованиями к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» (СанПиН 2.1.7.1038-01)

Принятый срок эксплуатации полигона - 20 лет. Расчетное количество отходов приведено на полное развитие полигона, по нормам СНиПа 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Основные направления улучшения экологической обстановки

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций.

# 2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Староарзаматовский сельсовет выделяются водоохранные зоны реки Бирь и ее притоков, прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

В настоящее время прибрежные полосы рек и ручьев не установлены и эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (действует с 01.01.2007г.)

Согласно Постановлению Совета Министров Башкирской АССР от 15 июля 1981 года №369 минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Староарзаматовский сельсовет следующие:

Табл. №2

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р.Бирь | 128,0 | 200 | 40 | 20 |
| 2 | Р. Казяш | 25 | 100 | 40 | 20 |
| 3 | Р. Арзамат | 7,5 | 50 | 40 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв,  размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач:

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;

-  сети водоснабжения;

-  газораспределительной сети;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи. Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» Охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. Охранная  зона вдоль трассы газопровода в соответствии с СП 42-101-2003 составляет 10 м. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

В пределах поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ от 300 до 50 м от границ своих участков и сельские кладбища с СЗЗ - 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны (м)

Табл. №3

| № | Наименование предприятия | Класс опасности (СЗЗ сущ) |
| --- | --- | --- |
|  | д. Малонакаряково |  |
| 1 | Цех по производству полуфабрикатов | (V ) 50 |
| 2 | Пожарное депо | (V ) 50 |
|  | д. Староарзаматово |
| 3 | Машино-тракторная мастерская | (III) 300 |
| 4 | Промышленный объект | (IV ) 100 |
|  | с. Озерки |
| 5 | Пилорама | (IV ) 100 |

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Регламенты использования территории и санитарно-защитных

зон предприятий

Табл. №4

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Мишкинского района разведано 7 месторождений агроруд, 4 месторождения кирпичных глин и суглинков, 2 месторождения песка-отощителя и одно месторождение известняка для обжига на известь. На 01.03.2011 г. все месторождения находятся в несраспределенном фонде недр ( госрезерв).

Имеются также нефтяные месторождения, которые разрабатываются ОАО АНК "Башнефть".

Коммуникации, объекты нефтедобычи и границы месторождений нанесены на «Карту (схему) современного использования территории. М 1: 25000» лист 1.

Перечень месторождений полезных ископаемых

табл. № 5

| № п/п | Месторождение | Полезное ископаемое |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Старотумбагушевское | Гажа известковая |
| 2 | Акбарисовское | Гажа сажевая |
| 3 | Енахметовское | Суглинки кирпичные |

# 3.ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории муниципального района Мишкинский район РБ на сегодняшний день известно о 6 памятниках истории и архитектуры, из которых 2 являются выявленными. Так же известно о 14 памятниках археологии, из которых 6 поставлены на государственную охрану. Остальные относятся к категории выявленных.

Согласно Федеральному закону "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ и Закону Республики Башкортостан "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан от 07.11.2005 г. № 224-з объекты культурного наследия (памятники истории, архитектуры, археологии), включая выявленные, подлежат государственной охране.

На территории Староарзаматовского сельсовета памятники архитектуры и археологии отсутствуют.

III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения Староарзаматовский сельсовет расположена в восточной части Мишкинского района Республики Башкортостан, граничит  с Караидельским районом, Новотроицким, Мавлютовским, Ирсаевским, Мишкинским, Камеевским  сельсоветами МР Мишкинский район. Граница СП находится в 1 км от райцентра с. Мишкино.

Планировочный каркас территории сельского поселения Староарзаматовский сельсовет создают автотрасса республиканского значения Бирск-Тастуба-Сатка  и автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющие населенный пункты сельского поселения с автотрассой, которая в свою очередь осуществляет связь сельского поселения с районным центром.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Староарзаматовский сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

1.Градостроительный потенциал территории

В административных границах сельского поселения Староарзаматовский сельсовет расположены 5 населенных пунктов, из которых д. Малонакаряково, д.Староарзаматово, д. Озерки являются – средними, остальные – д.Старонакаряково и д. Крещенское - мелкими.

Всего в сельском поселении проживает 1511 человек (по состоянию на 2013 г.).

Д. Малонакаряково – административный центр сельского поселения Староарзаматовский сельсовет с населением 534 человека, расположен в северо-восточной части  территории сельского поселения в 16 км от районного центра с.Мишкино, ближайшая ж/д станция расположена в г. Уфа в 136 км.

Территория села ограничена с запада и севера санитарно-защитной зоной от производственной территории, с юга – лесными насаждениями. В деревне Малонакаряково  водоснабжение осуществляется из эксплуатационной скважины № 1. Местами, на участках  индивидуальной застройки имеются колодцы. Теплоснабжение – печное отопление для индивидуальной застройки, котельная на твердом топливе для общественных зданий и малоэтажной многоквартирной застройки, централизованная канализация отсутствует (выгребные ямы).

Деревня Староарзаматово  расположена в 1 км от центра сельского поселения, в 14 км к северо-востоку от райцентра, ограничена с запада санитарно-защитной зоной от автотрассы республиканского значения, с северо-западной и восточной стороны – водоохраной зоной от реки. Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения осуществляется по автодороге республиканского значения Бирск-Тастуба-Сатка с твердым покрытием. Население – 641 человек. Водоснабжение осуществляется из эксплуатационной скважины № 2, а также скважины и колодцы на частных подворьях; канализация – выгребные ямы; теплоснабжение  - печное отопление.

Деревня Озерки расположена в 4 км к юго-западу от административного центра сельского поселения, в 11 км к северо-востоку от райцентра. Население – 252 человека.  Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения и райцентром осуществляется по автодороге республиканского значения Бирск-Тастуба-Сатка с твердым покрытием. Территория деревни ограничена с  северо-запада санитарно-защитной зоной от автодороги республиканского значения, с юга - санитарно-защитной зоной от кладбища. Водоснабжение – из водозаборных скважин и  шахтных колодцев на частных подворьях; канализация – выгребные ямы; теплоснабжение для индивидуальной застройки - печное отопление.

Деревня Крещенское  расположена в 6 км южнее административного центра сельского поселения д. Малонакаряково и в 10 км от райцентра. Население – 33 человека. Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения осуществляется по дороге местного значения с твердым покрытием. Водоснабжение из водозаборных скважин и  шахтных колодцев на частных подворьях; канализация – выгребные ямы; теплоснабжение для индивидуальной застройки - печное отопление.

Деревня Старонакаряково расположена в 5 км к юго-востоку от административного центра сельского поселения и в 20 км до райцентра с. Мишкино. Население - 51 человек. Территория населенного пункта имеет разбросанную, некомпактную форму, расположена на крутом рельефе, ограничена со всех сторон, кроме западной – водоохраной зоной от реки Бирь. Водоснабжение – из водозаборных скважин и  шахтных колодцев на частных подворьях; канализация – выгребные ямы; теплоснабжение для индивидуальной застройки - печное отопление.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

В составе сельского поселения Староарзаматовский сельсовет МР Мишкинский район 5 населенных пунктов. Постоянное население на 01 января 2013г. составляет 1511 человек. Численность населения в сельсовете незначительно увеличивается от переписи до переписи.

Динамика населения сельского поселения Староарзаматовский сельсовет

Табл. №6

| Общие демографические показатели |
| --- |
| Население, чел. | Изменения населения чел. / % |
| 2002г | 2009г. | 2012г | 2002-2009гг. | 2009-2012гг. |
| 1453 | 1433 | 1511 | -20 / -1,37 | +78/ +5,44 |

Численность населения и количество семей

сельского поселения Староарзаматовский сельсовет

Табл. №7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения На 2012 г. чел. | Общее количество семей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Малонакаряково | 534 | 177 |
| 2 | д.Староарзаматово | 641 | 167 |
| 3 | д.Озерки | 252 | 67 |
| 4 | д.Крещенское | 33 | 9 |
| 5 | с. Старонакаряково | 51 | 20 |
|  | Итого: | 1511 | 440 |
|  |  | 100% |  |

Состав населения сельского поселения характеризуется небольшой диспропорцией в соотношении полов в пользу женщин, показатель долевого перевеса составляет 1,02. Основная причина такого перекоса состоит в более высоком уровне смертности у лиц мужского пола вследствие различных обьективных причин.

Половая структура населения Тавларовского сельсовета*

Табл. №8

| Всего населения | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- |
| 1511 чел. | 571 чел. | 580 чел. |
| 100 % | 37,8 % | 38,4% |

Примечание:

*в таблице не показана возрастная группа до 16 лет (дети) – 360 чел. (23,8%)

Общее количество семей  в сельсовете – 440, средний размер семьи по сельсовету составляет 3,43 человека.

Перспективная численность населения

Прогноз численности населения произведен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и проектируемом жилом фонде на территории каждого населенного пункта.

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

-   разработан проектный план градостроительного развития территории сельского поселения;

-   определены площадки нового комплексного жилищного строительства;

-   определена типология, структура и объемы новой жилой застройки;

-   определен жилой фонд, размещаемый на территории поселения, с учетом принятых в генеральных планах сел параметров;

-   произведен расчет населения, которое можно расселить в расчетном жилом фонде.

В пределах расчетного срока численность населения по демографической емкости территории определена в размере 2450 человека, в том числе:

д. Малонакаряково: 678 чел.

- существующее население 534 чел.

- на расчетный срок 42 проект.уч. х 3,43 чел.=144 чел.

д. Староарзаматово: 1035 чел.

- существующее население 641 чел.

- на расчетный срок 115 проект.уч. х 3,43 чел. = 394 чел.

д.Озерки: 653 чел.

- существующее население 252 чел.

- на расчетный срок 117 проект.уч. х 3,43 чел. = 401 чел.

д.Крещенское - существующее население 33чел.

- на расчетный срок увеличение территории не предусмотрено.

с. Старонакаряково - существующее население 51 чел.

- на расчетный срок увеличение территории не предусмотрено.

Для их расселения необходимо задействовать территории жилых зон площадью  576,70 га,  в том числе:

- д.Малонакаряково – 162,9 га

- д.Староарзаматово – 180,90 га

- д.Озерки – 137,5 га

- д.Крещенское – 32,32 га

- с.Старонакаряково – 63,08 га

Предполагается, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет механического прироста, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст.

Возрастная структура населения сельского поселения

Староарзаматовский сельсовет

Табл. №9

| Возрастные группы | Современное состояние (2013 г.) |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1511 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |
| Моложе трудоспособного возраста | 360 | 23,8 |
| В трудоспособном возрасте | 905 | 59,9 |
| Старше трудоспособного возраста | 246 | 16,3 |

В основу определения трудовых ресурсов положена современная возрастная структура населения и возможная динамика ее развития на перспективу.

- ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Трудовые ресурсы (экономически активное население).

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Староарзаматовский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую  деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе прогнозируемой возрастной структуры населения.

Оценка трудовых ресурсов

Табл. №10

| Категория населения | Современное состояние (2013г.) |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1511 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 905 | 59,9 |
| Работающие лица старшего трудоспособного возраста | 246 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 979 | 64,8 |

Распределение трудовых ресурсов

Табл. №11

| №№ | Распределение трудовых ресурсов | сущ. на 2012 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего населения сельского поселения | 1507 |  |
| 1 | Трудовые ресурсы | 885 | 100 |
|  | Занято в экономике |  |  |
| 1.1 | Градообразующая группа | 113 | 12,77 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Промышленность | 23 |  |
|  | Лесное хозяйство | 1 |  |
|  | Строительство | 78 |  |
|  | Внешний транспорт и связь | 2 |  |
|  | Сельское хозяйство | 9 |  |
|  | Высшие и средне-специальные учебные заведения (педагогический и обслуживающий персонал) | - |  |
| 1.2 | Обслуживающая группа | 123 | 13,90 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Торговля и общественное питание | 48 |  |
|  | Образование, дошкольные учреждения, культура | 47 |  |
|  | Здравоохранение и социальное обеспечение, физкультура и спорт | 17 |  |
|  | Культура | 6 |  |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство | - |  |
|  | Финансовые учреждения | 5 |  |
|  | Бытовое обслуживание | - |  |
|  | Другие учреждения обслуживания поселкового значения | - |  |
| 2 | Трудовые ресурсы, не участвующие в общественном производстве | 481 | 54,35 |
|  | Учащиеся в возрасте 16 лет и старше обучающиеся с отрывом от производства | 31 |  |
|  | Трудоспособное население, занятое в личном подсобном хозяйстве | 300 |  |
| 3 | Численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте | 19 | 2,15 |
| 4 | Численность неработающих пенсионеров | 235 | 26,55 |

Итого: Градообразующая группа (п.1.1) составляет 113 человек.

Обслуживающая группа (п.1.2) – 123 человек.

Занятые в экономике – 885 человек.

Численность занятого в экономике населения в сельском поселении составляет 64,8 % от общей численности трудоспособного населения.

На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры населения и анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся обоснования по использованию трудовых ресурсов по этапам развития поселения.

# 3. РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Территория сельского поселения Староарзаматовский сельсовет расположена в северной части Республики Башкортостан и обладает значительным рекреационным потенциалом.

Цель раздела состоит в разработке предложений по рекреационному освоению территории Мишкинского района и формированию рекреационной системы, способной удовлетворять потребность населения в массовом отдыхе, оздоровлении и туризме на первую очередь, расчетный срок и перспективу.

Мишкинский район располагает разнообразием природных ресурсов, пригодных для отдыха, оздоровления и активной рекреации, обладает высоким потенциалом для создания высококачественного туристического продукта.

Оценка условий для организации отдыха производилась:

- по природным факторам (климат, рельеф, растительность, гидрография)

- наличие зеленых зон вокруг населенных пунктов;

- наличие заказников, заповедников и других природных объектов, охотничьих и рыболовных угодий;

2) по социально-экономическим факторам:

- транспортная доступность, близость к населенным пунктами др.;

3) по экологической ситуации.

Основными водными артериями сельского поселения является река Бирь, и множество речек и озер.

Благодаря уникальной природе, наличию на территории района культурных, исторических и природных объектов, Мишкинский район представляет собой территорию, обладающую значительным рекреационно-оздоровительным потенциалом. Здесь проводятся экскурсии с посещением Змеиной ямы (карстовая яма глубиной более 50 м) около р. Чукуда, минерального источника (хутор Сокол), мужского монастыря недалеко от д.Усабаш, районного краеведческого музея. Устраиваются пешие и велосипедные походы.

Разработаны туристские маршруты:

- автобусный (от с.Мишкино до д.Урюш);

- водные сплавы по рекам Бирь и Иняк на катамаранах, которые знакомят с достопримечательностями болота Нарат-Саз, государственным Мишкинским заказником, где можно увидеть поселения бобров, редкие виды растений. Замечательный познавательный отдых на воде включает рыбалку и купание.

Совокупность природных факторов: живописные лесные и горные ландшафты, развитая речная сеть, способствующая отдыху на воде, наличие минеральных вод, экологически чистых продуктов питания привлекают сюда не только жителей Республики Башкортостан, но и других регионов.

На территории Мишкинского района действуют два охотничьих хозяйства общей площадью 124,5 тыс. га. Охота также имеет рекреационное значение, ведь она сочетает в себе приятное с полезным, благоприятно отражается на физическом и духовном здоровье людей.

В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют организованные зоны отдыха, ни один вид туризма не получил должного развития.

# V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО

# СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Староарзаматовский сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста жилой обеспеченности к 2033 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

- УЧЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Староарзаматовский сельсовет необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Они разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержат противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

В настоящее время выполнение этих норм при строительстве и реконструкции объектов обслуживания населения в сельском поселении Староарзаматовский сельсовет носит формальный и эпизодический характер.

# 3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Баланс территории сельского поселения Староарзаматовский сельсовет

по категориям земель

Табл. №12

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Староарзаматовский сельсовет в административных границах | га | 22463,8 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 14104,5 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | га | - |
| 3 | Земель водного фонда | га | 36,2 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 7366,0 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 99,3 |
| 6 | Земель транспорта | га | 70,3 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 430.03 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 160,37 |
|  | общественно-деловых зон | га | 3,37 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,8 |
|  | рекреационных зон | га | 5,85 |
|  | земель спец.назначения в н.п. | га | 1,25 |
|  | прочие | га | 258,39 |
| 8 | Земель специального назначения | га | 4,9 |
| 9 | Прочих земель | га | 352,7 |

4.   АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Существующий баланс земель населенных пунктов

по функциональным зонам

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

В – водная поверхность

З –  зеленые насаждения общего пользования

Табл. №13

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр., га (сущ.) | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | ПК | У | З | К | В |
| 1 | д. Малонакаряково | 162.9 | 52,65 | 1,53 | 0,8 | 2,55 | 4,11 | - | 0,02 |
| 2 | д. Староарзаматово | 93.2 | 62,93 | 1,64 | - | 2,08 | - | - | 0,06 |
| 3 | д. Озерки | 78.53 | 30,62 | 0,1 | - | 1,49 | 1,11 | 0,78 | 0,53 |
| 4 | д. Крещенское | 32.32 | 5,57 | - | - | 0,15 | 0,63 | - | - |
| 5 | с. Старонакаряково | 63.08 | 8,6 | 0,1 | - | 1,43 | - | 0,47 | 1,0 |
|  | Итого | 430.03/ 100% | 160,37/ 37.3% | 3,37/ 0.78% | 0,8/ 0.18% | 7,70/ 1.8% | 5,85/ 1.36% | 1,25/ 0.3% | 1,61/ 0.37% |

5. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Староарзаматовский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 1511 человек.

Характеристика жилого фонда по состоянию на 1 августа 2013 г.

Табл. №14

| № | Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов, м2 | Деревянных жилых домов, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Малонакаряково | 5345 | 2395,2 | 7740,2 |
| 2 | д. Староарзаматово | 667,10 | 7444,7 | 8209,4 |
| 3 | д. Озерки | 195,0 | 3246,2 | 3441,2 |
| 4 | д. Крещенское | - | 243,7 | 243,7 |
| 5 | с. Старонакаряково | - | 843 | 843 |
|  | Итого: | 6207,1 | 14172,8 | 20477,5 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2013 год составляет 13,55 м2/чел.

Износ жилого фонда составляет:

6142 м2 – 30% износа;

13310 м2 – 65% износа.

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 13,55 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

6. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

По данным Администрации сельского поселения  Староарзаматовский сельсовет на территории поселения находятся следующие объекты культурно-бытового обслуживания населения:

д. Малонакаряково:

- средняя школа на 320 учащихся со спортзалом площадью 150,4 м2;

- ФАП;

- сельский клуб на 320 мест с библиотекой на 13,0 тыс. книг;

- спортивные площадки 0,15 га , стадион – 0,39 га;

- детский сад на 10 мест;

- здание администрации с отделением связи;

- 3 магазина товаров повседневного спроса;

д.Староарзаматово:

- начальная школа на 15 мест;

- сельский клуб на 200 мест;

- ФАП;

- детский сад на 10 мест;

- 3 магазина товаров повседневного спроса.

д. Озерки:

- начальная школа на 15 мест;

- ФАП;

- 1 магазина товаров повседневного спроса.

с. Старонакаряково:

- магазин товаров повседневного спроса недействующий.

д. Крещенское:

объекты культурно-бытового обслуживания отсутствуют.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения д.Малонакаряково размещаются базовые объекты, осуществляющие непосредственное обслуживание населения. Объекты обслуживания расположены преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 1511 чел. (Согласно ТСН РБ)

Табл. №15

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел | Требуемое кол-во из расчета на 1511 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | 50 | 20 | - |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 217 | 350 | 161 |
| Спортивные залы общего типа (при школе) | м2 | 80 | 121 | 150,4 | 124 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 300-230 | 347 | 520 | 150 |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 91 | Нет инф. | - |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ мест | 5т.т./4 | 7,55/6 | 24,0/ нет инф. | - |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 151 302 | Нет инф. | - |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 60,4 | - | - |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | - | - |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 6 | - | - |
| -Аптечный пункт | м2 торг. площади | 14 | 21 | - | - |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 на нас. пункт | 5 | 3 | - |
| Отделение банка | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. ч | 1 | - | - |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1 | - | - |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,12 | 1,79 | 1492 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 1,06 | 0,54 | - |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Староарзаматовский сельсовет согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* размещены из расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрены на группу сельских поселений.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами районного значения. Плотность сети автомобильных дорог общего пользования сельсовета составляет 355 км/тыс.кв.км, что почти в 2 раза выше средней плотности по Республике Башкортостан. Основными транспортными магистралями, проходящими по территории сельского поселения Староарзаматовский сельсовет, являются:

- автодороги местного значения, соединяющие населенные пункты сельского поселения с автотрассой межмуниципального значения.

Это автодороги IV категории общей протяженностью 33,0 км с щебеночным покрытием. Обслуживанием автомобильных дорог местного значения занимается Мишкиноское ДРСУ, ОАО "Башкиравтодор".

Показатели существующей  улично-дорожной сети  в границах

населенных пунктов сельского поселения Староарзаматовский сельсовет

Табл. №16

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| д. Малонакаряково | 4,22 | 2,55 |
| д. Староарзаматово | 3,64 | 2,08 |
| д. Озерки | 2,38 | 1,49 |
| д. Крещенское | 0,30 | 0,15 |
| с. Старонакаряково | 2,79 | 1,43 |
| Итого: | 13,33 | 7,70 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения сельского поселения, принят автобус. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам. На перспективу вся магистральная улично-дорожная сеть сельского поселения Староарзаматовский сельсовет должна быть оснащена линиями автобусного транспорта.

Основная дорога, проходящая по территории сельского поселения – дорога межмуниципального значения - Бирск-Тастуба-Сатка. На всем протяжении дорога имеет усовершенствованное покрытие.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Староарзаматовский сельсовет на 1 августа 2013 года на территории сельского поселения зарегистрировано:

167 – легковых автомобилей;

14 – грузовых автомобилей;

0 – автобус;

5 – мотоциклов;

51 – тракторов.

Существующий уровень автомобилизации 111 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

АЗС расположены в районном центре с.Мишкино. Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям района, производится на станции техобслуживания в районном центре с.Мишкино.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция находится  в г. Уфа.

Существующие искусственные сооружения. На пересечении рек с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

- ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Староарзаматовский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Мишкинский район и, в частности, Староарзаматовский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

В д. Малонакаряково источником водоснабжения является эксплуатационная скважина №1, пробуренная в 1978 году, глубина скважины 100 м. Дата ввода в эксплуатацию – 1978 год. Производительность скважины – 1,5 м3/час.

Протяженность сетей водопровода – 4,5 км. Количество водозаборных колонок – 8 шт.

В д. Староарзаматово  источником водоснабжения является эксплуатационная скважина №2, пробуренная в 1976 году, глубина скважины 100 метров. Производительность скважины - 1,5 м3/час. Протяженность сетей водопровода – 1,2 км, количество водозаборных колонок – 38 шт.

Подземные воды используются с помощью скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в непосредственной близости от них. Очистка питьевой воды отсутствует.

В остальных населенных пунктах (д. Озерки, д. Крещенское, с. Старонакаряково) водозаборы недействуют. Население обеспечивается водой из открытых источников — для хозяйственных нужд, из каптированных родников - для питьевых нужд.

Водоохранные зоны родников, рек и озер не защищены, состояние зон санитарной охраны источников водоснабжения неудовлетворительное.

Значительная часть используемых родников не каптированы.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Староарзаматовский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

3.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

В настоящее время ни один населенный пункт сельского поселения Староарзаматовский сельсовет не газифицирован.

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Староарзаматовский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и агропромышленные предприятия.

Согласно данным, предоставленным Администрацией сельского поселения в настоящее время теплоснабжение в д. Малонакаряково общественных зданий и малоэтажной многоквартирной жилой застройки осуществляется от котельной, отапливаемой твердым топливом. Отопление индивидуальной застройки – печное.

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Потребителями электроэнергии являются промышленные предприятия, предприятия легкой, пищевой промышленности, сельское хозяйство, жилая застройка с административно-бытовыми и коммунальными предприятиями.

Основным источником электроснабжения сельсовета является подстанция:

ПС 35/10кВ "Мишкино" 3х6,3 МВА

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители Мишкинского района относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Энергопитание населенных пунтов сельского поселения Староарзаматовский сельсовет осуществляется по линии электропередач ПО ОЭС ООО “Башкирэнерго” Мишкинский РЭС, мощностью 100-1393 кВа по линии 04 кВ.

Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах -19:

в с. Малонакаряково - 9,

в д. Староарзаматово - 5,

в д. Озерки -2,

в д. Крещенское-1,

в с. Старонакаряково-2.

Электроснабжение потребителей на территории района обеспечивает Мишкинский РЭС – ООО “Башкирэнерго”.

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Обеспечение потребителей сельского поселения Староарзаматовский сельсовет телефонной проводной связью в количестве абонентов:

- в д. Малонакаряково – 208:

- в д. Староарзаматово – 128;

- в д. Озерки – 43;

- в д. Крещенское -0;

- в с. Старонакаряково – 6.

Связь производится от АТС  ОАО «Башинформсвязь» Мишкинский РУС, год ввода в эксплуатацию 2004 г. Абонентская разводка по населенным пунктам  на опорах.

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Мегафон».

7. ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ

Прием телепередач в целом по району будет осуществляться персональными и коллективными антеннами на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий.

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в районном центре с.Мишкино.

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории сельского поселения Староарзаматовский сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых бытовых отходов (ТБО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТБО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием  в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Стихийно возникшие свалки отходов жизнедеятельности населения находятся почти в каждом населенном пункте сельского совета. Территории под свалками подлежат рекультивации.

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения населения, но и для технического водоснабжения в сельском хозяйстве.

В населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах сельского поселения Староарзаматовский сельсовет осуществляется силами и средствами сельского поселения или по договору с обслуживающей  специализированной организацией.

- ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым бытовым отходам (ТБО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и внутриквартальные  проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА  КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений  должен производиться по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Используются существующие на настоящий момент контейнерные площадки, имеющие твердое  покрытие.

3.ОРГАНИЗАЦИЯ  СБОРА  И  ВЫВОЗА  ПРОЧИХ ОТХОДОВ

В районе отсутствуют схемы санитарной очистки населенных пунктов. На последующих стадиях проектирования необходима их разработка специализированными организациями.

Актуальной проблемой является проблема размещения твердых бытовых отходов (ТБО), которые с каждым годом увеличиваются в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствующих природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТБО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием газа в результате биологического распада органических отходов, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи и пожары) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения, но и для технического водоснабжения в садоводствах и сельском хозяйстве.

Существующие свалки ТБО и санитарно-защитные зоны от них показаны на чертеже «Опорный план».

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных и ремонтных  работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается населением и самими предприятиями в соответствии с Генеральной  схемой санитарной очистки, утвержденной в сельском поселении Староарзаматовский сельсовет. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности.

Промышленные предприятия вывозят отходы с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Удаление жидких отбросов неканализованных объектов производится путем вывоза их ассенизационными машинами на очистные сооружения. В районе усадебной застройки допускается обезвреживать и использовать жидкие  отбросы  для удобрения в пределах усадьбы.

Вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения находятся в ведении Администрации сельского поселения Староарзаматовский сельсовет согласно Федеральному закону Российской Федерации  от  6  октября  2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района Мишкинский  район Республики Башкортостан согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.1).

IХ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

1. Организация и  очистка поверхностного стока

Большинство населенных пунктов сельского поселения Староарзаматовский сельсовет  расположены в водоохранной зоне реки Бирь и ее притоков. В настоящее время на территории сельского поселения Староарзаматовский сельсовет отсутствуют водоотводящие коммуникации. Стоки от населенных пунктов сбрасываются без очистки.

2.  Благоустройство водных объектов

Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целесообразная борьба с речной эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя она приносит значительный ущерб личным хозяйствам.

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В границах сельского поселения Староарзаматовский сельсовет расположены 9 кладбищ, из них 8 - действующие.

В с. Малонакаряково кладбище площадью 1,02 га расположено в восточной части населенного пункта. Второе кладбище расположено за границей населенного пункта, в юго-восточной части, площадь – 0,37 га.

В с. Староарзаматово кладбище площадью 0,62 га расположено в юго-западной части населенного пункта, второе - 0,73 га на юге за границами населенного пункта.

В с.Озерки кладбище, площадью 0,55 га, расположено в южной части села.

В д.Крещенское кладбище, площадью 0,86 га расположено в северо-восточной стороне от  населенного пункта, и закрытое, площадью 0,28 га в 1.5 км западнее населенного пункта.

В д. Старонакаряково  кладбище, площадью 0,47 га расположено к северу, за границей населенного пункта.

Площадь территорий сельского поселения, используемая под захоронения, составляет 4,93 га. Средняя заполненность территорий кладбищ составляет 65%.

ХI.    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Раздел «Охрана окружающей среды» включает анализ и оценку экологической обстановки в районе поселения, прогноз изменений функциональной значимости и экологических условий территории при реализации намечаемых решений по ее структурной организации.

Разработка предложений по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, растительного покрова и животного мира, по улучшению санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических условий должна способствовать сохранению и стабилизации экологического равновесия и эффективному развитию и функционированию всех отраслей хозяйства.

В рамках территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории как комплекса технико-экономических, планировочных и инженерных мероприятий, решение задачи охраны природы тесно взаимосвязано со всеми основными направлениями хозяйственного использования территории: размещением производительных сил, расселением, организацией массового отдыха.

Конкретные мероприятия по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории отражены в нижеследующих разделах.

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативным требованиям.

Охрана воздушного бассейна

Территория Мишкинского района относится к достаточно благополучному с точки зрения чистоты атмосферного воздуха. Наличие крупных лесных массивов, практическое отсутствие местных промышленных источников воздушного загрязнения делают это место притягательным для жилищного и рекреационного использования.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Мишкинском районе являются автотранспорт и действующие производственные предприятия.

Проектом предложена организация санитарно-защитных зон от предприятий, их благоустройство и озеленение.

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 22.1/2.1.1. 1200-03 при разработке применялись ориентировочные размеры санитарно-защитных зон по классификации.На первую очередь реализации схемы территориального планирования развития района необходима разработка проектов санитарно-защитных зон наиболее крупных предприятий (ІІІ класс опасности).в связи с отсутствием крупных предприятий, близко расположенных к жилью, выноса производственных мощностей на новые площадки не предполагается.

Также предусматривается:

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных производств;

- увеличение доли природного газа в топливном балансе;

- внедрение централизованного отопления;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение всех стационарных источников газопылеулавливающим оборудованием;

- контроль за работой автотранспорта;

- организация службы контроля за уровнем загрязнения воздушного бассейна;

- разработка и внедрение норм предельно-допустимых выбросов по каждому промпредприятию и котельным.

Охрана водных ресурсов

Охрана поверхностных вод

В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ (ред. Федеральных законов от 04.12.2006г №201-ФЗ от 19.06.2007г. №102-ФЗ) ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10км - в размере 50м;

2) от 10 до 50км - в размере 100м;

3) от 50км и более - в размере 200м.

Ширина водоохранной зоны озер, водохранилищ с акваторией менее 0,5 кв. км устанавливается в размере 50 м. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3º и 50 метров для уклона 3º и более.

Ширина водоохранных зон

Табл. №17

| № | Наименование реки | Куда впадает | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р. Бирь | Белая | 128,0 | 200 |
| 2 | Р. Казяш | Бирь | 25,0 | 100 |
| 3 | Р. Арзамат | Бирь | 7,5 | 50 |

Анализ состояния поверхностных вод проведен в п.1.3.3 и 1.4.2. В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ (ред. Федеральных законов от 04.12.2006г №201-ФЗ от 19.06.2007г. №102-ФЗ) ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10км - в размере 50м (основное количество рек на территории района);

2) от 10 до 50км - в размере 100м;

3) от 50км и более - в размере.

Для рек и ручьев протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5кв.км, устанавливается в размере 50м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3º и 50 метров для уклона 3º и более.

В водоохранных зонах запрещается:

- строительство новых и расширение действующих промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения поверхностных и подземных вод;

- размещение скотомогильников, свалок, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения поверхностных и подземных вод;

- использование ядохимикатов;

- производство взрывных работ;

- загрязнение территории нечистотами, навозом, мусором, промышленными отходами;

- внесение минеральных удобрений с помощью авиации;

- использование в качестве удобрений навозной жижи в необезвреженном виде;

- устройство и эксплуатация выгребов для нечистот, сточных вод и отходов производства без водонепроницаемых покрытий;

- использование пестицидов, на которые не установлены предельнодопустимые концентрации, а также использование любых хлорорганических пестицидов и, в первую очередь, препаратов ДДТ, гексохлорана и полипропилена;

- вырубка леса и кустарника за исключением санитарных рубок ухода.

Режим использования водоохранных зон предусматривает строго нормированный выпас скота, организацию мест для водопоя скота, на пахотных массивах должны использоваться приемы обработки почв, исключающие возникновение всех видов эрозии почв.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, размещение, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод.

В их ряду важнейшим является полный поэтапный охват канализацией населенных пунктов района с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском. Повсеместно принята полная искусственная биологическая очистка с выпуском очищенных стоков в водотоки и на поля орошения.

Использование очищенных сточных вод на орошение позволяет сократить забор свежей воды на эти цели.

Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в навозохранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим использованием их в качестве удобрения.

Для учреждений отдыха намечается использовать как централизованную, так и децентрализованную схему канализации.

Помимо метода биологической очистки для объектов отдыха периодического действия найдут широкое применение сооружения физико-химической очистки сточных вод.

Проектом предлагается:

- вынос из водоохранных зон следующих объектов:

а)	скотомогильники населенных пунктов;

б)	свалки ТБО населенных пунктов;

в)	производственные площадки:

г)  закрытие действующих кладбищ, расположенных в водоохранных зонах, с последующим выбором новых площадок в установленном порядке:

Для предотвращения возможного истощения стока малых рек запрещается осушение болот. Возможно в небольших объемах осушение заболоченных территорий с целью использования торфа для органических удобрений

Охрана подземных вод.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение превышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения могут быть разделены на мероприятия, связанные с:

- состоянием водозаборных сооружений;

- с промышленностью;

- с добычей полезных ископаемых.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимы:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектносметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическими уровнями.

Решение проблемы защиты подземных вод от промышленного загрязнения за  ключается, в основном, в осуществлении мероприятий общего характера.

К ним относятся:

- создание систем оборотного водоснабжения;

- использование бессточных технологий или с минимальным количеством сточных вод;

- создание отстойников с обязательным устройством противофильтрационных экранов как из естественных, так и искусственных материалов.

Охрана почв, животного мира. Охраняемые природные объекты.

Охрана почв.

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием.

Мероприятия по защите почв от эрозии должны обеспечивать:

- в зонах проявления водной эрозии – регулирование стока ливневых и талых вод, создание водоустойчивой поверхности почвы, накопление, сохранение и рациональное использование влаги;

- в зонах ветровой эрозии – уменьшение скорости ветра в приземном слое, сокращение размеров пылесборных площадей и создание ветроустойчивой поверхности почв.

Этими мероприятиями являются:

- создание полезащитных лесополос;

-облесение крутосклонов, оврагов и земель, непригодных для сельскохозяйственного пользования;

- проведение почвозащитных севооборотов, при которых на эродированной пашне используются для посева почвозащитные культуры;

-применение специальных приемов обработки почвы, внесение повышенных доз удобрений.

Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех севооборотов, является полосное размещение сельхозкультур со вспашкой и посевом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии – перпендикулярно направлению господствующих ветров.

Составной частью противоэрозионных мероприятий являются гидротехнические. К гидротехническим мероприятиям относятся – создание водоудерживающих валов водосборных сопрягающих сооружений, данных запруд и перепадов противоэрозионных прудов.

Берегоукрепление применяется для защиты от береговых размывов водотоков, вызывающих угрозу сельхозугодьям.

Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Для повышения сельскохозяйственной продуктивности почв необходимо систематическое и научно обоснованное внесение органических и минеральных удобрений, применение приемов по накоплению и сохранению влаги (снегозадержание, боронование, бороздование и т.д. полей).

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. Полось должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования.

Проектом предложена посадка зеленых полос вдоль существующей автомобильной магистрали республиканского значения.

Мероприятия по защите почв от эрозии должны обеспечивать:

- в зонах проявления водной эрозии - регулирование стока ливневых и талых вод создание водоустойчивой поверхности почвы, накопление, сохранение и рациональное использование влаги;

- в зонах ветровой эрозии - уменьшение скорости ветра в приземном слое, сокращение размеров пылесборных площадей и создание ветроустойчивой поверхности почв

Эти мероприятия обеспечиваются комплексностью защитных мер, т.е. одновременным применением в необходимых соотношениях организационно-хозяйственных, агротехнических, мелиоративных и гидротехнических мероприятий.

В районе проводится работа по совершенствованию структуры посевных площадей и почво-защитной технологии, облесению крутосклонов и залужению сильно эродированных почв.

Одним из первоочередных мероприятий являются - проведение почвозащитных севооборотов, при которых на эродированной пашне используются для посева почвозащитные культуры, применение специальных приемов обработки почвы, внесение повышенных доз удобрений.

Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех севооборотов, является полосное размещение сельхозкультур со вспашкой и посевом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии - перпендикулярно направлению господствующих ветров.

В зонах водной эрозии в результате смывов с полей плодородного слоя (гумуса), почвы резко снижают свою способность поглощать и удерживать талые и дождевые воды.

На пастбищах основным противоэрозионным приемом является регулирование выпаса в сочетании с улучшением пастбищ в период отдыха.

Составной частью противоэрозионных мероприятий являются гидротехнические. К гидротехническим мероприятиям относятся - создание водоудерживающих валов водосборных сопрягающих сооружений, данных запруд и перепадов противоэрозионных прудов.

Берегоукрепление применяется для защиты от береговых размывов водотоков, вызывающих угрозу сельхозугодьям.

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагооб- разованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

-охрана лесов от пожаров;

-защита от различных видов вредителей;

-охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

-восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Охрана животного мира

Для увеличения численного и видового состава фауны необходимо сохранение существующих и восстановление нарушенных местообитаний животных путем облесения балок, оврагов, очистки водоемов.

Для предотвращения гибели животных необходимо применение биологических методов защиты сельхозугодий и лесов, ограничение авиационной обработки полей и лесов ядохимикатами.

Учитывая возрастающее антропогенное воздействие на природу района, необходимо предусмотреть мероприятия по защите животного мира:

- оградить и сохранить в естественном состоянии гнездовья редких и ценных видов;

- установить особый режим рекреационной деятельности в местах сосредоточения животных (выделить фиксированные места для купания, рыбной ловли, стоянок, исключить заезд отдыхающих в период вывода птенцов и т.п.), для чего необходимо проведение специальных исследований;

- проводить комплексные биотехнические мероприятия в лесхозах.

На основе закона Министерства экологии и природопользования Республики Башкортстан с 1 июля 2009 года отменены ограничения на охоту копытных (лось, косуля, кабан).

Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы (режим охраны) установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан от 26 февраля 1999г. №48.

Последние годы к созданию новых ООПТ изменились, особо охраняемые природные территории создаются на основе предварительных исследований и заключения специализированной лаборатории.Начиная с 2002 года в республике осуществляются мероприятия по формированию системы охраняемых природных территорий. Система охраняемых природных территорий Республики Башкортостан (СОПТ)-это комплекс функционально и территориально взаимосвязанных территорий, который проектируется с учетом природных,социально-культурных и национальных особенностей республики.Одной из составляющих правовой базы СОПТ является «Концепция развития системы охраняемых природных территорий в Республике Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 01.09ю2003 №209.

Постановлением правительства Республики Башкортостан от 24 мая 2005 г.

№92 для эффективного управления особо охраняемыми природными территориями было создано Государственное учреждение Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Башкортостан, которое передано в       ведение Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан.

На территории Мишкинского района с целью регулирования численности животных созданы два охотничьих хозяйства.

Основной задачей ведения охотничьего хозяйства является доведение существующей плотности основных видов охотничьих животных до оптимальной. Следовательно, нормы отстрела должны быть направлены на обеспечение расширенного воспроизводства. Учитывая факторы, вызывающие периодическое колебание численности того или иного вида, следует активно регулировать нормы отстрела, увеличивая их в годы высокой численности и, наоборот, снижать в годы низкой численности.

К ведению охотничьего хозяйства относятся: проведение комплекса биотехнических мероприятий, возведение необходимых временных построек, строительство и содержание лесных дорог, устройство воспроизводственных участков, зон покоя, выделение в лесном фонде глухариных токов, бобровых поселений и т.п.

Для обогащения промысловой охотничьей фауны необходимо также осуществлять следующие мероприятия:

- проведение учетов охотничьих животных;

- регулирование численности хищников;

- проведение ветеринарно-профилактических мероприятий

- ограничение пребывания населения в лесу в период гнездования и выращивания птенцов;

- усиление контроля за соблюдением действующих правил охоты.

Для увеличения численного и видового состава фауны необходимо сохранение существующих и восстановление нарушенных местообитаний животных путем облесения балок, оврагов, очистки водоемов.

Для предотвращения гибели животных необходимо применение биологических методов защиты сельхозугодий и лесов, ограничение авиационной обработки полей и лесов ядохимикатами.

Учитывая возрастающее антропогенное воздействие на природу района, необходимо предусмотреть мероприятия по защите животного мира:

- оградить и сохранить в естественном состоянии гнездовья редких и ценных видов;

- установить особый режим рекреационной деятельности в местах сосредоточения животных (выделить фиксированные места для купания, рыбной ловли, стоянок, исключить заезд отдыхающих в период вывода птенцов и т.п.), для чего необходимо проведение специальных исследований;

- проводить комплексные биотехнические мероприятия в лесхозах.

0храна и защита лесов

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса. Леса, расположенные на землях иных категорий, могут быть отнесены к защитным лесам.

Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесной промышленности, с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций

К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. С учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются следующие категории указанных лесов:

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

2) леса, расположенные в водоохранных зонах;

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

- леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

- зеленые зоны;

- лесопарковые зоны;

- городские леса;

- леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

4) ценные леса:

- государственные защитные лесные полосы;

- противоэрозионные леса;

- леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах;

- леса, имеющие научное или историческое значение;

- орехово-промысловые зоны;

- лесные плодовые насаждения;

- ленточные боры;

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

- нерестоохранные полосы лесов;

К особо защитным участкам лесов относятся:

1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов;

2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;

3) постоянные лесосеменные участки;

4) заповедные лесные участки;

5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;

6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;

7) другие особо защитные участки лесов.

К эксплуатационным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

К резервным лесам относятся леса, в которых в течение двадцати лет не планируется осуществлять заготовку древесины. В резервных лесах осуществляются авиационные работы по охране и защите лесов. Допускается использование резервных лесов без проведения рубок лесных насаждений. Проведение рубок лесных насаждений в резервных лесах допускается после их отнесения к эксплуатационным лесам или защитным лесам, за исключением случаев проведения рубок лесных насаждений в резервных лесах при выполнении работ по геологическому изучению недр и заготовке гражданами древесины для собственных нужд.

Заготовка древесины остается ведущим видом лесопользования, который имеет важное экономическое значение.

Мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению разрабатываются для лесов всех групп и категорий защиты, кроме резервных лесов и участков лесного фонда, недоступных для хозяйственного воздействия. Проектирование ведется в соответствии с действующими Основными положениями по восстановлению лесов в РФ, региональными наставлениями и руководствами с учетом опыта работ в лесхозах и данных анализа материалов обследования лесных культур и хода естественного возобновления. В состав проектируемых мероприятий входят: создание лесных культур на не покрытых лесом и нелесных землях, а также в порядке реконструкции насаждений; меры содействия естественному возобновлению, в том числе сохранение подроста при рубках главного пользования; оставление территории под естественное лесозаращивание; развитие лесосеменного и питомнического хозяйства.

Система зеленых насаждений Мишкинского района включает в себя следующие функциональные элементы:

- охранные леса I группы (рекреационного назначения, охранных зон водозаборов, памятников материальной культуры);

- защитные леса (полезащитные, водорегулирующие, государственные лесные полосы, насаждения на пастбищах; вдоль автомобильных дорог, леса вокруг населенных мест; специальные леса – санитарно-защитные, лесопитомники и др.).

Наиболее полное использование расчетной лесосеки по рубкам главного пользования ведет к оздоровлению лесов, их омоложению, повышению устойчивости к антропогенным нагрузкам и неблагоприятным климатическим условиям.

Для восполнения недостатка древесины рубок и для сохранения лесов и лесовосстановления в республике проводятся щадящие способы рубок главного пользования – постепенные и добровольно-выборочные промежуточные рубки, санитарные рубки ослабленной и поврежденной древесины в лесах I группы и прочие рубки.

Основными мероприятиями по лесовосстановлению является сохранение на вырубках хвойного подроста в количестве, достаточном для формирования нового древостоя. На участках, где возобновление не предвидится, целесообразна посадка саженцев хозяйственно-ценных и быстрорастущих пород. Площади, возобновившиеся малоценными породами, назначаются под реконструкцию.

К числу охранных мероприятий относятся: охрана лесов от пожаров; защита от различных видов вредителей; охрана от самовольных вырубок; сенокошения, пастьбы скота, строгое соблюдение для каждой категории лесов ведения хозяйства.

Большой ущерб народному хозяйству наносят лесные пожары: повреждается или полностью уничтожается растущий лес вместе с подростом, подлеском и травяным покровом; ослабленные пожарами насаждения становятся очагами распространения вредных насекомых и болезней; в результате пожаров снижаются защитные, водоохранные и другие полезные свойства леса, уничтожается полезная и охотничья фауна, нарушается плановое ведение лесного хозяйства и использование лесных ресурсов.

Охрану лесов от пожаров необходимо вести на основе сочетания разнообразной работы по профилактике пожаров с оперативностью в обнаружении и ликвидации пожаров. Учитывая, что в подавляющем большинстве случаев лесные пожары возникают по вине населения, лесохозяйственные предприятия должны обеспечить:

- широкое проведение разъяснительной и воспитательной работы среди населения по вопросам сбережения лесов и соблюдения правил пожарной безопасности в лесах;

- правильную организацию использования лесов для массового отдыха населения в целях сокращения неорганизованного притока людей в леса, а также проведение мероприятий по усилению охраны лесов от пожаров;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах и другие мероприятия по усилению охраны лесов;

Большую роль играет противопожарная профилактика. Она включает комплекс мероприятий, направленных на предотвращение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения и своевременное обнаружение огня: опашка хвойных молодняков, устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, очистка придорожных полос от захламленности, своевременная очистка лесосек от порубочных остатков и т.д.

Служба обнаружения пожаров требует хорошо налаженной телефонной связи – все лесные кордоны должны быть телефонизированы. Необходимо повысить техническую оснащенность транспортными средствами и т.п.

Система мероприятий по борьбе с вредителями леса включает в себя биологические, химические и интегральные методы, а также лесохозяйственные мероприятия (надзор за появлением вредителей и болезней, карантин растений).

Защита от вредных воздействий инженерных коммуникаций и сооружений

Физические факторы воздействия на окружающую среду

К физическим факторам риска на рассматриваемой территории относятся электромагнитные поля и акустическое загрязнение. Основным физическим фактором воздействия на окружающую среду является шумовой.

Электромагнитное воздействие

Источниками электромагнитного излучения в районе являются существующие высоковольтные воздушные линии электропередач 110,35,10кВ. Предельно допустимые уровни напряженности для территорий жилой застройки составляют 1 кв/м2, для населенной местности – 15 кв/м2.

Степень опасности воздействия электрического поля для человека увеличивается с увеличением напряженности поля и времени пребывания в нем. В целях защиты населения устанавливается санитарно-защитные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ для ВЛ 110 кВ – 20 м, для ВЛ 35 кВ – 15 м, для ВЛ 10 кВ – 10 м. Размеры охранных зон существующих ВЛ определены по «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В.» М. Энергоатомиздат, 1985г. к СНиП 2.05.02-85 (п. 5.21)

Сельхозугодья, расположенные в санитарно-защитных зонах ВЛ, рекомендуется использовать для выращивания культур, не требующих ручной обработки.

Акустическое загрязнение

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки являются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия. На сельских улицах он незначителен, но организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей в границах населенных пунктов рекомендуется.

# 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В настоящее время зеленый фонд в населенных пунктах сельсовета состоит в основном из насаждений приусадебных участков индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. В населённых пунктах отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, поэтому предусмотрена их организация.

Наличие в поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Почвенно-климатические условия сельского поселения Староарзаматовский сельсовет благоприятны для развития растительности, здесь сохранились значительные по площади лесные массивы.